## Slide 1
✏️
模块二
手动建模基础与实践（FreeCAD）
3课时 · 第3-5课 · 技术实践
可编辑PowerPoint课件

## Slide 2
课前预习！
⚠️
模块二 · 2
复习模块一FreeCAD界面
切换到Sketcher工作台浏览工具
了解『草图』概念：2D平面上的线段组合
思考：画矩形需要几条线？

## Slide 3
文件管理
📁
模块二 · 3
新建(Ctrl+N) · 保存(Ctrl+S) · 命名规范
# Python控制台新建文档
import FreeCAD
doc = FreeCAD.newDocument('MySketch')
print('文档已创建：', doc.Name)
作用
newDocument()新建文档，返回值存入doc，后续草图和实体都添加到doc。
结果
对象树出现MySketch；控制台输出文档名，但尚未保存成FCStd。
易错点
同名文档可能冲突；运行后仍要Ctrl+S并按规范命名。

## Slide 4
Sketcher草图工作台
✏️
模块二 · 4
切换：工作台选择器 → Sketcher
📏 线段：画直线
⭕ 圆：画圆
🌙 圆弧：画弧
📐 矩形：画矩形

## Slide 5
创建草图步骤
📋
模块二 · 5
1. 切换到Sketcher工作台
2. 点击『创建草图』
3. 选择平面（XY/XZ/YZ）
4. 用工具绘制图形
5. 添加约束（下页）

## Slide 6
几何约束
🔗
模块二 · 6
管形状关系，不管大小
📏 水平
线段保持水平
📐 垂直
线段保持垂直
🔵 重合
两点重合（角点）
Tangent 相切
线与弧相切

## Slide 7
尺寸约束
📏
模块二 · 7
管具体数值
↔️ 水平距离
底边长度60mm
↕️ 垂直距离
高度18mm
🔄 角度
两线夹角
⭕ 半径
圆半径2.5mm

## Slide 8
完全约束
✅
模块二 · 8
所有自由度被约束，图形不能变形
🔴 欠约束
白色·可变形·需加约束
🟢 完全约束
绿色·固定·理想状态
🔴 过约束
红色·冲突·需删约束

## Slide 9
约束口诀
🔑
模块二 · 9
先几何 后尺寸
先形状 后大小
看颜色 判状态

## Slide 10
Pad拉伸特征
📦
模块二 · 10
把2D草图拉成3D实体
# 创建Pad
pad = body.newObject('PartDesign::Pad', 'Pad')
pad.Profile = sketch
pad.Length = 3.0 # 拉伸3mm
doc.recompute()
逐行作用
新建Pad → 指定闭合草图Profile → 设置3mm高度 → recompute生成实体。
前置条件
body和sketch必须已存在，且sketch是Body内无缺口、无自交的闭合轮廓。
易错点
草图未闭合或Profile指错时Pad失败；Length单位为mm。

## Slide 11
Pocket挖孔特征
🕳️
模块二 · 11
在实体上挖孔（反向Pad）
1. 在实体表面创建新草图
2. 画孔的形状（圆/矩形）
3. 点击Pocket按钮
4. 设置深度→确认

## Slide 12
实践作业1：钥匙扣
🔑
模块二 · 12
设计要求：个性化·完全约束·含穿绳孔
📐 参数
主体45×20×3mm 挂环R7/R3.5
📝 评分
完成度40% + 技术性40% + 规范性20%