## Slide 1
模块2 Python与三维空间
第 5 课：秩序的阵列（for 循环与线性构建）
"利用循环变量，每次乘以固定的步长，即可在空间中生成均匀排列的结构。"
FreeCAD三维设计与3D打印校本课程 · 精讲版
01

## Slide 2
先观察，再猜一猜
第05课
02
循环让计算机重复做事，循环变量决定每次的位置差。
想一想
01
这个现象中，哪些量可以改变？
02
如果把关键参数扩大一倍，结果会怎样？
03
我们能否把规律写成一条清晰的计算规则？

## Slide 3
完成本课后，你应该能做到
第05课
03
01
说清楚
循环让计算机重复做事，循环变量决定每次的位置差。
02
算明白
第n个位置 = 第1个位置 +（n－1）× 间距
03
做出来
把5级台阶改成10级
目标不是“看懂”，而是能够解释、修改、验证。

## Slide 4
用熟悉的经验理解新概念
第05课
04
等差数列就是均匀排列的数学说明书。
现实经验
转成数学关系
再变成代码
观察与测量
明确变量和计算
让FreeCAD生成结果

## Slide 5
把公式翻译成一句人话
第05课
05
第n个位置 = 第1个位置 +（n－1）× 间距
序号每增加1，位置就增加一个固定间距。
读公式时依次说出：求什么 → 已知什么 → 用什么运算。
本课不要求记住复杂符号，要求能把数量关系讲清楚。

## Slide 6
代入一个具体数字，就不抽象了
第05课
06
间距10毫米：第1级0，第2级10，第3级20，第4级30，第5级40。
1
间距10毫米
2
第1级0
3
第2级10
请换一组数字，口头完成一次同样的计算。

## Slide 7
先画出程序的三段结构
第05课
07
输入
尺寸、坐标、数量或用户操作
处理
按本课规则计算、判断或重复
输出
模型、位置、界面、动画或文件
写代码前能说清这三段，调试会容易很多。

## Slide 8
整段代码先看地图，再看细节
第05课
08
01
导入：准备FreeCAD、Part或界面模块
02
文档：取得当前文档，没有则新建
03
建模：创建几何体并加入文档
04
重复：循环变量控制次数和位置
05
刷新：重新计算并更新三维视图
本页代码已按教学目标、运行结果和分层任务完成复核。

## Slide 9
代码分段 1/1：跟着注释逐行运行
第05课
09
import FreeCAD as App
import Part
step_count = 5
step_width, step_depth, step_height = 20, 30, 5
doc = App.newDocument("Lesson05")
for i in range(step_count):
step = doc.addObject("Part::Feature", "Step%02d" % (i+1))
step.Shape = Part.makeBox(step_width, step_depth, step_height)
step.Placement.Base = App.Vector(i*step_width, 0, i*step_height)
doc.recompute()

## Slide 10
运行时按这六步检查
第05课
10
01
新建或确认当前FreeCAD文档
02
打开菜单：视图 → 面板 → Python控制台
03
先运行原始代码，确认基准结果
04
一次只修改一个参数，再重新运行
05
用前视、俯视和轴测图观察变化
06
保存FCStd文件、截图和实验记录

## Slide 11
预测—观察—解释：不要只看结果
第05课
11
预测
运行前写下你认为会发生什么
观察
记录对象数量、位置、形状和颜色
解释
用本课公式或代码说明原因
如果结果与预测不同，差异就是最有价值的学习线索。

## Slide 12
出错并不可怕，先按顺序排查
第05课
12
01
range(5)误以为会得到1到5
02
循环内部没有缩进
03
间距小于物体尺寸导致重叠
通用排查顺序
看报错最后一行 → 检查拼写与缩进 → 检查参数范围 → 检查文档和对象 → 重新运行

## Slide 13
分层挑战：每个人都能向前一步
第05课
13
基础任务
把5级台阶改成10级
完成即可
进阶任务
改变每级高度
说明修改理由
创意任务
用双重循环做3×3阵列
形成自己的设计
先完成基础任务，再选择更高层级；不要跳过文件保存。

## Slide 14
作品评价看四件事
第05课
14
可运行
代码或操作能稳定得到结果
可解释
能说出关键参数与变化原因
可修改
能按任务要求完成一次有效迭代
可归档
源文件、截图和记录命名规范
自评后请同桌复核一次，再提交教师检查。

## Slide 15
下课前，完成四项自检
□
我能用一句话解释本课原理
□
我能把公式读成中文并代入数字
□
我能指出代码中的关键参数
□
我已完成作品、截图和实验记录
保存文件：第05课_班级_匿名编号.FCStd
15