## Slide 1
模块2 Python与三维空间
第 6 课：逻辑岔路口（if 条件判断与间隔挖空）
"通过判断序号是奇数还是偶数，决定空间的物质是'填充'还是'留空'。"
FreeCAD三维设计与3D打印校本课程 · 精讲版
01

## Slide 2
先观察，再猜一猜
第06课
02
条件判断让程序在不同情况下选择不同动作。
想一想
01
这个现象中，哪些量可以改变？
02
如果把关键参数扩大一倍，结果会怎样？
03
我们能否把规律写成一条清晰的计算规则？

## Slide 3
完成本课后，你应该能做到
第06课
03
01
说清楚
条件判断让程序在不同情况下选择不同动作。
02
算明白
余数 = 序号除以2后剩下的数
03
做出来
只显示偶数位置
目标不是“看懂”，而是能够解释、修改、验证。

## Slide 4
用熟悉的经验理解新概念
第06课
04
if像岔路口，条件决定走哪一条路。
现实经验
转成数学关系
再变成代码
观察与测量
明确变量和计算
让FreeCAD生成结果

## Slide 5
把公式翻译成一句人话
第06课
05
余数 = 序号除以2后剩下的数
余数为0是偶数位置，余数为1是奇数位置。
读公式时依次说出：求什么 → 已知什么 → 用什么运算。
本课不要求记住复杂符号，要求能把数量关系讲清楚。

## Slide 6
代入一个具体数字，就不抽象了
第06课
06
序号0、2、4、6、8显示；1、3、5、7、9留空。
1
序号0、2、4、6、8显示；1、3、5、7、9留空
请换一组数字，口头完成一次同样的计算。

## Slide 7
先画出程序的三段结构
第06课
07
输入
尺寸、坐标、数量或用户操作
处理
按本课规则计算、判断或重复
输出
模型、位置、界面、动画或文件
写代码前能说清这三段，调试会容易很多。

## Slide 8
整段代码先看地图，再看细节
第06课
08
01
导入：准备FreeCAD、Part或界面模块
02
文档：取得当前文档，没有则新建
03
建模：创建几何体并加入文档
04
重复：循环变量控制次数和位置
05
判断：条件决定是否执行下一步
本页代码已按教学目标、运行结果和分层任务完成复核。

## Slide 9
代码分段 1/1：跟着注释逐行运行
第06课
09
import FreeCAD as App
import Part
doc = App.newDocument("Lesson06")
for i in range(6):
if i % 2 == 0:
box = doc.addObject("Part::Feature", "Box")
box.Shape = Part.makeBox(8, 8, 8)
box.Placement.Base.x = i * 12
doc.recompute()

## Slide 10
运行时按这六步检查
第06课
10
01
新建或确认当前FreeCAD文档
02
打开菜单：视图 → 面板 → Python控制台
03
先运行原始代码，确认基准结果
04
一次只修改一个参数，再重新运行
05
用前视、俯视和轴测图观察变化
06
保存FCStd文件、截图和实验记录

## Slide 11
预测—观察—解释：不要只看结果
第06课
11
预测
运行前写下你认为会发生什么
观察
记录对象数量、位置、形状和颜色
解释
用本课公式或代码说明原因
如果结果与预测不同，差异就是最有价值的学习线索。

## Slide 12
出错并不可怕，先按顺序排查
第06课
12
01
把等于写成赋值符号
02
条件后忘记冒号
03
if内部缩进不正确
通用排查顺序
看报错最后一行 → 检查拼写与缩进 → 检查参数范围 → 检查文档和对象 → 重新运行

## Slide 13
分层挑战：每个人都能向前一步
第06课
13
基础任务
只显示偶数位置
完成即可
进阶任务
改为每3个显示1个
说明修改理由
创意任务
用颜色表示两种条件
形成自己的设计
先完成基础任务，再选择更高层级；不要跳过文件保存。

## Slide 14
作品评价看四件事
第06课
14
可运行
代码或操作能稳定得到结果
可解释
能说出关键参数与变化原因
可修改
能按任务要求完成一次有效迭代
可归档
源文件、截图和记录命名规范
自评后请同桌复核一次，再提交教师检查。

## Slide 15
下课前，完成四项自检
□
我能用一句话解释本课原理
□
我能把公式读成中文并代入数字
□
我能指出代码中的关键参数
□
我已完成作品、截图和实验记录
保存文件：第06课_班级_匿名编号.FCStd
15